# 门禁系统怎样控制自动门

什么是自动门？自动门一般用于某些需要人员经常出入的场合（银行 政府办事大厅 商场 公司等），通过门顶部的红外或者微波感应器（探头），感应到有人需要进入或者离开，驱动电机，自动平移打开玻璃门，人员离开后，门自动关上。 现在很多客户，想在自动门上加装门禁系统，以实现合法人员刷卡后，自动门打开，出来时可以选择刷卡确认后开门，或者人到直接开门的模式。在自动门的方便 豪华的特点上融入了安全要素。 实现方法：公司2001单门双向门禁控制器为例子 自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端，其中两条是电源线，不用管。另外两条是控制线，在自动门控制板接线处，拆下来。原来接这两条线的端子，分别接器继电器输出的 COM 和 NC，如果COM上有接电源，请撤掉。因为自动门需要的是开关信号，不是电信号。 接线完毕后，请设置授权卡权限和开门延时时间。 使用控制器（如图一）， 图一 特殊客户的需求: 例如:有客户反映他的自动门,用手可以掰开,应该怎么办? 一般自动门都是可以掰开的,如果要求掰不开,自动门公司一般都有防止掰开的装置,一般需要另外付费的,所以您可以向自动门公司申请加装这个装置,加装这个装置不会影响我们门禁控制系统和自动门的配合.不建议您自己通过加装电锁的方式来防止自动门被掰开,因外加装电锁时,有可能会破坏自动门的结构,无法考虑到一些机械避让,很容易损害自动门.如果擅自处理后,自动门方面拒绝保修,会带来不必要的麻烦. 例如:某客户要求自动门门禁在上班时间 8:00-18:00 人一到门口,自动门自动打开,非上班时间,需要合法的人刷卡门才打开. 实施方式:自动门未做改动前,门外的红外感应头有四条线接自动门控制部分,其中有两条电源线给红外感应头供电,不用动他们.另外两条是开关信号线,截断其中一条,截断处,一头接门禁控制器的COM,一头接门禁控制器的NO,(注意:COM端不要接+12V). 打开管理软件,在工具菜单中选择 [扩展功能] 启用 [任务列表] 功能 重新启动软件后 工具菜单 中 增加一项 [定时任务] 进行定时任务设置,添加两个定时任务,设置完毕后 到 [总控制台] 上传设置,注意上传完毕后,由于还没有到启动定时任务的时间,所以门的系统还是保持在线状态.